Etude d’une commande d’embrayage

- Présentation :

L’embrayage rend possible l’interruption de la transmission de la force du moteur sur les roues motrices. Celle-ci est indispensable au démarrage, pour engager la première vitesse ou en roulant afin de changer de rapport de boîte.

- Etude de l’embrayage à diaphragme :

  - Sur la vue éclatée ci-dessous, repérer les éléments suivants (attention, tous les éléments ne sont pas repérés sur la vue éclatée):

    - Disque d’embrayage

    - Plateau de pression

    - Anneaux (*2)

    - Cloche

    - Fourchette de débrayage

    - Volant moteur

    - Butée d’embrayage

    - Ressort diaphragme

  - On donne le schéma de l’embrayage en position embrayée, compléter la position débrayée :

- Etude statique de la commande :

  - Commande mécanique :

L’embrayage est relié à la pédale directement par un câble et un levier.

L’étude se fera lorsque l’action sur la pédale est la moins efficace, c'est-à-dire lorsqu’elle est verticale. Elle est en liaison pivot par rapport au bâti 0.

- Isoler la pédale et faire le bilan des actions mécaniques extérieures en remplissant le tableau ci-dessous :

| A.M | Pt | Dir / sens | Coordonnées | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C |  |  | 10 daN |
|  | A |  |  |  |
|  | B |  |  |  |

ii. Calculer  :

iii. Calculer  :

iv. Ecrire l’équation des moments en B et en déduire l’effort sur le câble  :

  - Commande hydraulique :

- Faire un schéma du mécanisme :

Une étude préliminaire de la commande nous a permis de déterminer les actions suivantes :

| A.M | Pt | Dir / sens | Coordonnées | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C |  |  | 10 daN |
|  | B |  |  | 40 daN |
|  | A |  |  | 31.7 daN |

- Replacer sur votre schéma les trois actions.

- Calculer la pression dans le circuit hydraulique.

- En déduire l’effort sur la biellette 4.

- Calculer alors la démultiplication du système hydraulique et le comparer au système mécanique. Quelle est la commande la plus fiable ?

# Text boxes

Position embrayée

Position débrayée

B

A

C

Direction de

250

70

50

2

1

Diamètre du piston de maître cylindre : 30 mm.

Diamètre du piston de cylindre récepteur : 12 mm

4