## Slide 1: Le dessin technique
But:
Comprendre un système pour déceler une panne
Concevoir tous les produits techniques (véhicule, bâtiment, …)

## Slide 2: La représentation d’un système ou d’une pièce peut se faire de différentes façons:
En perspective
En perspective Eclatée
En représentation
orthogonale

## Slide 3
En perspective
:permet de voir le système en 3D

## Slide 4
En perspective Eclatée
: pour une notice de montage
: pour donner des références de pièces de rechange …

## Slide 5
En représentation orthogonale
Dessin d’ensemble
Dessin de définition
représente un système ou un ensemble de pièces
représente une seule pièce

## Slide 6
A0
A1
A2
A3
A4
Présentation des dessins
Les formats normalisés
Le format A0 a une surface de 1 m²
Les formats se déduisent les uns des autres à partir du format A0 en divisant par moitié le coté le plus grand.
297
210
420
594
840
1189

## Slide 7
A4
A4
Présentation des dessins
Le cadre: il doit être tracer à chaque dessin
A0 à A3
A0 à A3
20
20
10
10
10
10
10
10
Le cartouche: sa position
Il est positionné dans l’angle inférieur droit pour les formats A3 à A0. Pour le format A4, il occupe toute la largeur du cadre.

## Slide 8
Présentation des dessins
Le cartouche: ce qu’il contient généralement
Le nom du dessin
Le nom de l’établissement
Le nom du dessinateur
Le format de la feuille
L’échelle du dessin
Le symbole de projection européenne
La date
Le numéro du document

## Slide 9
Présentation des dessins
La nomenclature: ce qu’elle contient généralement
Le repère des pièces
Leur nombre
Leur désignation
Leur matière
Diverses observations

## Slide 10
Les traits
Pour effectuer un dessin technique, on utilise un ensemble de traits dont chacun possède une signification précise.
Continu fort pour les contours et arêtes visibles
Interrompu fin pour contours et arêtes cachés
Mixte fin pour les axes de symétrie et de révolution

## Slide 11
Représentation orthogonale
C’est la projection orthogonale de chacune des faces sur un plan de projection
Plan de projection
Direction d’observation
On obtient la vue de face

## Slide 12
Représentation orthogonale
On refait la même opération suivant chaque direction d’observation
La vue principale est appelée vue de face
La vue de droite est à gauche de la vue de face
La vue de droite est à gauche de la vue de face
La vue de dessus est au dessous de la vue de face
La vue de dessous est au dessus de la vue de face

## Slide 13
Correspondance entre les vues